## Slide 1: Mökkien sähkönkulutus käyttöajan ulkopuolella: Säästökeinoja sekä suunnitteluneuvoja
Rami Kotilainen
Projekti-insinööri

## Slide 2: Tutkimushankkeen tavoitteet
Kesämökkien poissaoloajan energiankäytön alentamismahdollisuuksien selvittäminen:
  Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän optimointi
  Peruslämmitys vs. kuivanapitolämmitys
  Ilmalämpöpumpun hyödyntäminen
  Kuormanohjausmahdollisuudet
  Ilmanvaihdon vaikutukset ylläpitolämmitykseen
  Aurinkosähköjärjestelmät ja akustot
Notes: STEK rahoittama tutkimushanke (1/2023 - 03/2024)
Aikaraja alle 1 min.

## Slide 3: Case: peruslämmitys
Pidetään yllä valittu lämpötilataso
Energiankulutus riippuu lämpötilaerosta
Mitä matalampi lämpötilataso, sitä pienempi energiankulutus
Jäätymisriski, kosteusturvallisuus?
Sähköpatterit varmistamassa ns. ”alarajan”
* Todellisen kohteen mittaustuloksiin perustuva kuvaaja
Notes: Musta kiinteä viiva lämpötilamittaus (patterit aseteltu noin 10 asteeseen)
Pisteviiva ulkolämpötila
Punainen lämmitysjärjestelmän sähköenergia
Mittaustulokset minuuttitasolla
Aikaraja 3 min.

## Slide 4: Peruslämmitys: ILP ja patterit
Patterit 15 °C
n. 5500 kWh
Patterit 7 °C
n. 3700 kWh/a
Patterit 7 °C, ILP 15 °C
Patterit 7 °C, ILP 8 °C
n. 2800 kWh/a
n. 1400 kWh/a
* Todellisen kohteen simulointiin perustuvat kuvaajat, vain poissaoloajan lämmitysenergia
Notes: Simuloitu IDA-ICE sovelluksella
Todellisen mittauskohteen mukaisesti
Simuloinnissa läsnäoloa ei huomioitu, oletuksena kohde ”poissaolon tilassa” ympäri vuoden
Aikaraja 5 min.

## Slide 5: Kylpyhuoneen lattialämmitys (sähköinen)
KPH LL 20 °C (ovi kiinni),
Patterit 8 °C,
ILP 10 °C
KPH LL 8 °C (yhdistelmä),
Patterit 8 °C,
ILP 10 °C
KPH 8 °C (erillislämmitin),
Patterit 8 °C,
ILP 10 °C
n. 3750 kWh/a
n. 1660 kWh/a
n. 1580 kWh/a
* Todellisen kohteen simulointiin perustuvat kuvaajat, vain poissaoloajan lämmitysenergia
Notes: Simuloitu IDA-ICE sovelluksella
Todellisen mittauskohteen mukaisesti
Simuloinnissa läsnäoloa ei huomioitu, oletuksena kohde ”poissaolon tilassa” ympäri vuoden
Aikaraja 7 min.

## Slide 6: Case: kuivanapitolämmitys
Kuivanapitolämmitys reagoi sisäilman kosteuden muutoksiin
* Todellisen kohteen mittaustuloksiin perustuva kuvaaja
Notes: Tasainen musta viiva sisälämpötila, kohteessa sallittu meno pakkaselle
Pisteviivalla ulkolämpötila
Kun ulkolämpötila nousee sisälämpötilaa suuremmaksi, alkaa suhteellinen kosteus sisällä kasvaa nopeasti -> Lämmitys aktivoidaan
Energiankulutus rajoittuu tällöin vain kosteuden mukaan, ei lämpötilan
Kuivanapitolämmitystä voidaan käyttää myös peruslämmityksen yhteydessä varmistamaan sisäilman kosteusturvallisuus -> lisää hieman kulutusta, joten ei tässä tutkimuksessa tarkastelussa
Aikaraja 9 min.

## Slide 7: Etäohjausratkaisut
Pistorasiakuorman etäohjaus
  Pienet lämminvesivaraajat (LVV:n yleinen ”tyhjäkäynti” noin 2 kWh/vrk)
Laitteiden omat ohjausmahdollisuudet
  ILP etäohjaus
Olosuhdevalvonta (esim. Netatmo, HomeAssistant jne.)
Keskuksiin asennettavat ratkaisut
  Kontaktoriohjatut kuormat
  Uuden sukupolven älymittarin mahdollisuudet, esim. Elenian ratkaisu
HEMS/BEMS/LMS –järjestelmät (Enion, Themo, Shelly jne.)
Notes: Aikaraja 11 min.

## Slide 8: Elenia Aina –palvelu (esimerkki)
Pörssisähköohjaus
  Halvimmat tunnit (aika)
  Hintaraja (ei aikarajaa)
  Vain toiselle releelle
Päivä/Yö ohjaus (22-07)
Erikseen aseteltavat tunnit
Notes: Aikaraja 13 min.

## Slide 9: Ilmanvaihto
Painovoimainen
  Ilmanvaihto kasvaa lämpötilaeron myötä -> vaikutus lämmitystarpeeseen
Koneellinen poisto
  Tarkasteltava koneen ohjeistus, lähtökohtana ainakin hidastaa poissaoloajaksi
Koneellinen tulo-poisto
  Tarkasteltava koneen ohjeistus, lähtökohtana ainakin hidastaa poissaoloajaksi. Tuloilman jälkilämmitys? LTO:n toiminta?
Poistoilmalämpöpumppu
  Haastava järjestelmä, jos poissaolojaksoja paljon/pitkään. Peruslämpötila oltava korkea -> Millä lämpö tällöin tuotetaan?
Notes: Laitekohtaiset erot johtavat siihen, ettei yhteistä hyvää ohjeistusta voi koneelliselle puolelle tehdä. Erot koneiden asettamissa vaatimuksissa esimerkiksi LTO:n, ulospuhallusilman lämpötilan ja minimiasetteluiden välillä vaativat yksilötasoista tarkastelua. Koskee erityisesti KTP ja PILP.
Aikaraja 15 min.

## Slide 10: Uudet kohteet, isommat saneeraukset
Käytettävät ratkaisut, salliiko lämpötilan laskun pakkaselle?
  Vesijärjestelmät tyhjennettävät tai mahdollisimman keskitetty
  Tilojen rajausmahdollisuudet
  Lämmöntarpeen minimointi
  Pörssisähkön hyödyntäminen
  Etäohjauksen mahdollisuudet
  Poissaolokytkin; lämpötilan ja IV:n pudotukset, PR-katkaisut
Notes: Uudessa kohteessa investoinnit siihen, ettei paljoa energiaa tarvittaisi
Vapaa-ajan asunnon suunnittelussa huomioitava myös poissaoloaika ja miten saadaan käyttäjälähtöisesti ohjaus.
Aikaraja 17 min.

## Slide 11: Yhteenveto
Vedetön mökki kuivanapitolämmitys energiatehokkain ratkaisu
Vesijärjestelmät  Tyhjennys tai tiloihin peruslämpö (+alueen rajaus)
ILP:n käyttö ylläpitolämmityksessä tehostaa merkittävästi poissaolo ajan energian käyttöä
ILP:n ylläpitolämmitystoiminto plussaa 👍
Kylpyhuoneen lattialämmitys  säätö huoneilmaa ”haistelevalla” termostaatilla  erillislämmitin, jolloin lattialämmitys voidaan sammuttaa
Muussa tapauksessa ovi kiinni ja termostaatin asetus hieman yli 10 asteeseen
https://ekokumppanit.fi/julkaisut/saastoja-energiakustannuksista-vapaa-ajan-asuntojen-poissaoloaikana/
Notes: Aikaraja 19 min.

## Slide 12: Kysymyksiä / kommentteja? Kiitos!
Rami Kotilainen
Projekti-insinööri
rami.kotilainen@tuni.fi